Conector tipo Jack, Cat.6, 1 x RJ45/u

Módulo RJ45 sin pantalla Cat.6, para la implementación de enlaces y canales Clase E con hasta 4 connexiones. Cumple con los requerimientos de Cat.6 de los  estándar ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, DIN-EN 50173-1:2003-06 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. Testeos De-Embedded de acuerdo a IEC 60603-7-5, “Interoperabilidad” y “Compatibilidad hacia atrás” con Cat.5e y Cat.5. Producidos bajo control de calidad R&M  chequeo del 100% de la producción  y chequeo del 100% de la producción para cumplir con los requerimientos de durabilidad "GHMT PREMIUM verification Program" con certificad e informe de test de acuerdo a  DIN EN ISO/IEC 17025.Compatibilidad con las modalidades de plug estándar RJ(RJ11, RJ12, RJ45), tecnología lead-frame de construcción y modo de conexión sin herramienta “tool-free” mediante mecanismo “Easy LOCK” soporta cables de instalación rígidos de sección AWG 24 - 22 (0.5 mm - 0.65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Conexión de los conductors en paralelo sin cruce de pares de acuerdo a EIA/TIA 568 A/B, contactos de bronce bañados en película de oro con durabilidad superior a 1000 ciclos de conexión, contactos mediante IDC (Conexión por Desplazamiento de Aislante) y sistema de retención de cable integrado en el jack para evitar tensiones en las conexiones, el sistema de conexión de los conductores soporta más de 20 ciclos de cierre del mecanismo, resistencia de transición inferior a 50 mOhmios,  Tesión de pico testada, superior a 1000 Voltios eficaces. Material: libre de halógenos y libre de plomo de acuerdo a la directiva de la Unión Europea RHOS y de la WEEE. El conector jack se sirve con brida para la sujección del cable al retenedor, tapa antipolvo para garantizar la limpieza de los contactos e instrucciones detalladas para su conectorización.

Etiquetado:  R&M Freenet

Tipos: 	R304328	Con base de montaje

R308734	Snap-In

R305114	Especial (sin base de montaje)

Dimensiones:

Tabla de rendimiento:

Gráficas de rendimiento: