Acoplador SCRJ

Rendimiento Optico

Material: Phosphor bronze/Zirconia (cerámico).

Pérdidas de Inserción (IL) Delta 0.2dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 40N IEC61300-2-6

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Polvo: Tamaño de partícula d<150μm /10.6g/m3 ± 7.1g/m3 IEC61300-2-27

Niebla salina: 5%NaCl / 96h / 35°C IEC61300-2-26

Resistencia a largo plazo

Resistente al calor hasta +70°C , 1000h IEC61300-2-18

Calor húmedo +55°C a 95% humedad ambiente, 96h IEC61300-2-19

Material

PC / UL 94 V-0, tapón antipolvo semi-transparente en PP, que permite la identificación visual de los puertos activos sin retirar el mismo.

Etiquetado: R&M freenet

Tipos:

R318279 Adapter SC-RJ APC, green, ceramic SM, B, Snap-In

R318278 Adapter SC-RJ APC, green, ceramic SM, C, Snap-In

R318276 Adapter SC-RJ PC, blue, ceramic SM, C, Snap-In

R318275 Adapter SC-RJ PC, blue, PhBr SM, D, Snap-In

R318274 Adapter SC-RJ PC, beige, ceramic MM, M, Snap-In

R318273 Adapter SC-RJ PC, beige, PhBr MM, N, Snap-In

R312695 Adapter SC-RJ PC, black, ceramic SM, C, Snap-In

R312775 Adapter SC-RJ PC, black, PhBr MM, N, Snap-In

R318272 Adapter SC-RJ APC, green, ceramic SM, B, support plate

R318271 Adapter SC-RJ APC, green, ceramic SM, C, support plate

R318270 Adapter SC-RJ PC, blue, ceramic SM, C, support plate

R318269 Adapter SC-RJ PC, blue, PhBr SM, D, support plate

R318268 Adapter SC-RJ PC, beige, ceramic MM, M, support plate

R318266 Adapter SC-RJ PC, beige, PhBr MM, N, support plate

R308461 Adapter SC-RJ PC, black, ceramic SM, C, support plate

R308459 Adapter SC-RJ PC, black, PhBr MM, N, support plate

Conector SCRJ

Rendimiento Optico

Pérdidas de Inserción típica(IL) máximo 0,35dB IEC61300-3-4

Pérdidas de Retorno (RL) superior a 20dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 70N IEC61300-2-6

Resistencia a la vibración: 10-55 Hz con una amplitud de 0,75mm

Carga máxima lateral en patchcord: 1N durante 1 hora

Caída desde 1.5m, 5 veces IEC61300-2-12

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Resistencia a largo plazo

Resistente al calor hasta +70°C , 1000h IEC61300-2-18

Calor húmedo: +40°C a 93% humedad ambiente , 96h IEC61300-2-19

Etiquetado: R&M freenet

R507112 Connector IP67 Interbus, SC-RJ APC, 9 µm

R319907 Connector IP67 Interbus, SC-RJ PC, 9 µm

R314388 Connector IP67 Interbus, SC-RJ PC, 50 µm

R314387 Connector IP67 Interbus, SC-RJ PC, 62.5 µm

Acoplador LC

Rendimiento Optico

Material: Phosphor bronze/Zirconia (cerámico)

Pérdidas de Inserción (IL) Delta 0.2dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 70N IEC61300-2-6

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Resistencia a largo plazo

Resitente al calor hasta +70°C , 1000h IEC61300-2-18

Calor húmedo +40°C a 93% humedad ambiente, 96h IEC61300-2-19

Etiquetado: R&M

Tipos:

R309003 Adapter LC-Duplex APC, green, ceramic SM, C

R308894 Adapter LC-Duplex PC, blue, ceramic SM, C

R308895 Adapter LC-Duplex PC, blue, PhBr SM, D

R308896 Adapter LC-Duplex PC, beige, PhBr MM, N

### Conector LC

Rendimiento Optico

Pérdidas de Inserción típica(IL) máximo 0,35dB IEC61300-3-4

Pérdidas de Retorno (RL) superior a 20dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 70N IEC61300-2-6

Resistencia a la vibración: 10-55 Hz con una amplitud de 0,75mm

Carga máxima lateral en patchcord: 0,2N durante 5 minutos

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Caída desde 1.5m, 5 veces IEC61300-2-12

Resistencia a largo plazo

Resitente al calor hasta +70°C , 1000h IEC61300-2-18

Calor húmedo: +40°C a 93% humedad ambiente , 96h IEC61300-2-19

Etiquetado: R&M

Tipos:

R310561 Connector LC PC, blue, G.652.D, field-terminated

R314447 Connector LC PC, turquoise, OM3, field-terminated

R310559 Connector LC PC, black, OM2, field-terminated

R310560 Connector LC PC, beige, OM1, field-terminated

Acoplador SC

Rendimiento Optico

Material: Phosphor bronze/Zirconia (cerámico)

Pérdidas de Inserción (IL) Delta 0.2dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 70N IEC61300-2-6

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Resistencia a largo plazo

Resitente al calor hasta +70°C , 1000h IEC61300-2-18

Calor húmedo +40°C a 93% humedad ambiente, 96h IEC61300-2-19

Material

PC / UL 94 V-0, tapón antipolvo semi-transparente en PP, que permite la identificación visual de los puertos activos sin retirar el mismo.

Etiquetado: R&M

Tipos:

R317196 Adapter SC APC, green, ceramic SM, B

R317177 Adapter SC APC, green, ceramic SM, C

R317194 Adapter SC PC, blue, ceramic SM, C

R317190 Adapter SC PC, blue, PhBr SM, D

R317188 Adapter SC PC, beige, ceramic MM, M

R317185 Adapter SC PC, beige, PhBr MM, N

R317195 Adapter SC APC, green, ceramic SM, B, flangeless

R317192 Adapter SC APC, green, ceramic SM, C, flangeless

R317193 Adapter SC PC, blue, ceramic SM, C, flangeless

R317189 Adapter SC PC, blue, PhBr SM, D, flangeless

R317187 Adapter SC PC, beige, ceramic MM, M, flangeless

R317197 Adapter SC PC, beige, PhBr MM, N, flangeless

R30805 Adapter SC-Duplex PC, blue, ceramic SM, C

R306879 Adapter SC-Duplex PC, blue, PhBr SM, D

R317064 Adapter SC-Duplex PC, beige, ceramic MM, M

R303561 Adapter SC-Duplex PC, beige, PhBr MM, N

### Conector SC

Rendimiento Optico

Pérdidas de Inserción típica(IL) máximo 0,35dB IEC61300-3-4

Pérdidas de Retorno (RL) superior a 20dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 70N IEC61300-2-6

Resistencia a la vibración: 10-55 Hz con una amplitud de 0,75mm

Carga máxima lateral en patchcord: 0,2N durante 5 minutos

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Caída desde 1.5m, 5 veces IEC61300-2-12

Resistencia a largo plazo

Resitente al calor hasta +70°C , 1000h IEC61300-2-18

Calor húmedo: +40°C a 93% humedad ambiente , 96h IEC61300-2-19

Etiquetado: R&M

Tipos:

R320684 Connector SC APC, green, G.652.D, field-terminated

R305178 Connector SC PC, blue, G.652.D, field-terminated

R314448 Connector SC PC, turquoise, OM3, field-terminated

R305179 Connector SC PC, black, OM2, field-terminated

R305180 Connector SC PC, beige, OM1, field-terminated

Adaptador ST

Adaptador tipo ST BFOC/2.5, de acuerdo a. IEC 61754-2

Chapado en niquel, cubierta antipolvo plástica

Adaptador calificado de acuerdo a IEC 61753-1 para categoría U (uncontrolled environment).

Especificaciones ópticas:
Delta IL: ≤ 0.3 dB, método de test de acuerdo a IEC 61300-3-4

Especificaciones mecánicas:
Ciclos connexion/desconexión: min. 500
Fuerza de extracción: min. 70 N

Etiquetado: R&M

Tipos:

R30802 Adapter ST PC, ceramic SM, C

R306881 Adapter ST PC, PhBr SM, D

R303562 Adapter ST PC, PhBr MM, N

### Conector ST

Rendimiento Optico

Pérdidas de Inserción típica(IL) máximo 0,35dB IEC61300-3-4

Pérdidas de Retorno (RL) superior a 20dB IEC61300-3-4

Propiedades mecánicas

Ciclos de utilización: 500 IEC61300-2-2

Fuerza de extracción: 70N IEC61300-2-6

Resistencia a la vibración: 10-55 Hz con una amplitud de 0,75mm

Carga máxima lateral en patchcord: 0,2N durante 5 minutos

Propiedades medioambientales

Frío: -25°C , 96h IEC61300-2-17

Calor seco: +70°C , 96h IEC61300-2-18

Cambios bruscos de temperatura: -25°C a +70°C , 12 ciclos IEC61300-2-22

Caída desde 1.5m, 5 veces IEC61300-2-12

Etiquetado: R&M

Tipos:

R305181 Connector ST PC, blue, G.652.D, field-terminated

R314449 Connector ST PC, turquoise, OM3, field-terminated

R305182 Connector ST PC, black, OM2, field-terminated

R305183 Connector ST PC, beige, OM1, field-terminated