19" 1 HU Patch Panel, Cat.6, 16 x RJ45/u

Panel de conexiones 19” con bandeja portacables integrada.Kit de montaje  para 19”, etiquetas para portaetiquetas integrado, y tres anillas pasacables integradas. Equipado con sistema “Smart Holes“ para el montaje opcional de sistemas de seguridad R&M. Construido con material libre de halógenos, color gris claro. Incluye 16 conectores tipo Jack RJ45 Cat.6. Cumple con los requerimientos de Cat.6 de los estándar ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, DIN-EN 50173-1:2003-06 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. De-Embedded tested de acuerdo a IEC 60603-7-5, “Interoperabilidad” y “Compatibilidad hacia atrás” con Cat.5e y Cat.5. Producidos bajo control de calidad R&M  chequeo del 100% de la producción  y chequeo del 100% de la producción para cumplir con los requerimientos de durabilidad "GHMT PREMIUM verification Program" con certificad e informe de test de acuerdo a  DIN EN ISO/IEC 17025.Compatibilidad con las modalidades de plug estándar RJ(RJ11, RJ12, RJ45), tecnología lead-frame de construcción y modo de conexión sin herramienta “tool-free” mediante mecanismo “Easy LOCK” soporta cables de instalación rígidos de sección AWG 24 - 22 (0.5 mm - 0.65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Conexión de los conductores en paralelo sin cruce de pares de acuerdo a EIA/TIA 568 A/B, contactos de bronce bañados en película de oro con durabilidad superior a 1000 ciclos de conexión, contactos mediante IDC (Conexión por Desplazamiento de Aislante) y sistema de retención de cable integrado en el jack para evitar tensiones en las conexiones, el sistema de conexión de los conductores soporta más de 20 ciclos de cierre del mecanismo, resistencia de transición inferior a 50 mOhmios,  Tesión de pico testada, superior a 1000 Voltios eficaces. Material: libre de halógenos y libre de plomo de acuerdo a la directiva de la Unión Europea RHOS y de la WEEE. El conector jack se sirve con brida para la sujección del cable al retenedor, tapa antipolvo para garantizar la limpieza de los contactos e instrucciones detalladas para su conectorización.

Etiquetado:  R&M Freenet

Tipos:	R305888	Cargado

R305890	Descargado

19" 1 HU Patch Panel, Cat.6, 24 x RJ45/u.

Panel de conexiones 19” con bandeja portacables integrada. Kit de montaje  para 19”, etiquetas para portaetiquetas integrado. Equipado con sistema “Snap In” para el montaje opcional de sistema de seguridad por codificación de colores R&M. Construido con material libre de halógenos, color RAL 7035. Incluye 24 conectores tipo Jack RJ45 Cat.6. Cumple con los requerimientos de Cat.6 de los estándar ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, DIN-EN 50173-1:2003-06 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. De-Embedded tested de acuerdo a IEC 60603-7-5, “Interoperabilidad” y “Compatibilidad hacia atrás” con Cat.5e y Cat.5. Producidos bajo control de calidad R&M  chequeo del 100% de la producción  y chequeo del 100% de la producción para cumplir con los requerimientos de durabilidad "GHMT PREMIUM verification Program" con certificado e informe de test de acuerdo a  DIN EN ISO/IEC 17025.Compatibilidad con las modalidades de plug estándar RJ(RJ11, RJ12, RJ45), tecnología lead-frame de construcción y modo de conexión sin herramienta “tool-free” mediante mecanismo “Easy LOCK” soporta cables de instalación rígidos de sección AWG 24 - 22 (0.5 mm - 0.65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Conexión de los conductores en paralelo sin cruce de pares de acuerdo a EIA/TIA 568 A/B, contactos de bronce bañados en película de oro con durabilidad superior a 1000 ciclos de conexión, contactos mediante IDC (Conexión por Desplazamiento de Aislante) y sistema de retención de cable integrado en el jack para evitar tensiones en las conexiones, el sistema de conexión de los conductores soporta más de 20 ciclos de cierre del mecanismo, resistencia de transición inferior a 50 mOhmios,  Tesión de pico testada, superior a 1000 Voltios eficaces. Material: libre de halógenos y libre de plomo de acuerdo a la directiva de la Unión Europea RHOS y de la WEEE. El conector jack se sirve con brida para la sujección del cable al retenedor, tapa antipolvo para garantizar la limpieza de los contactos e instrucciones detalladas para su conectorización.

Etiquetado:  R&M Freenet

Tipos:	R305117	Cargado

R305119	Descargado

19" 3 HE Global-Patch Panel, Cat.6, 48&60 x RJ45/u.

Panel modular de 3 HU para carga de hasta 60 conectores tipo jack RJ45, método sencillo de instalación mediante módulos de 4 conectores con instalación sin herramienta por presión, Equipado con sistema “Smart Holes“ para el montaje opcional de sistemas de seguridad R&M. Etiquetas reemplazables para identificación de los puertos, bandeja portacables integrada y retirable, kit de montaje para 19, construido en material libre de halógenos, color gris claro.

Incluye 48 o 60 conectores (según versión) tipo Jack RJ45 Cat.6. Sistema de instalación de los conectores mediante módulos para 4 Jack cada uno, carga máxima: 15 módulos de 4 Jack. Cumple con los requerimientos de Cat.6 de los estándar ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, DIN-EN 50173-1:2003-06 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. De-Embedded test de acuerdo a IEC 60603-7-5, “Interoperabilidad” y “Compatibilidad hacia atrás” con Cat.5e y Cat.5. Producidos bajo control de calidad R&M  chequeo del 100% de la producción  y chequeo del 100% de la producción para cumplir con los requerimientos de durabilidad "GHMT PREMIUM verification Program" con certificado e informe de test de acuerdo a  DIN EN ISO/IEC 17025.Compatibilidad con las modalidades de plug estándar RJ(RJ11, RJ12, RJ45), tecnología lead-frame de construcción y modo de conexión sin herramienta “tool-free” mediante mecanismo “Easy LOCK” soporta cables de instalación rígidos de sección AWG 24 - 22 (0.5 mm - 0.65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Conexión de los conductores en paralelo sin cruce de pares de acuerdo a EIA/TIA 568 A/B, contactos de bronce bañados en película de oro con durabilidad superior a 1000 ciclos de conexión, contactos mediante IDC (Conexión por Desplazamiento de Aislante) y sistema de retención de cable integrado en el jack para evitar tensiones en las conexiones, el sistema de conexión de los conductores soporta más de 20 ciclos de cierre del mecanismo, resistencia de transición inferior a 50 mOhmios,  Tesión de pico testada, superior a 1000 Voltios eficaces. Material: libre de halógenos y libre de plomo de acuerdo a la directiva de la Unión Europea RHOS y de la WEEE. El conector jack se sirve con brida para la sujección del cable al retenedor, tapa antipolvo para garantizar la limpieza de los contactos e instrucciones detalladas para su conectorización.

Etiquetado: R&M Freenet

Tipos:		R302361	Cargado con 48 Jack

R302363	Cargado con 60 Jack

R35409	Descargado

19" 2 HE Global-Patch Panel, Cat.6, 48 x RJ45/u.

Panel modular de 2 HU para carga de hasta 48 conectores tipo jack RJ45, método sencillo de instalación mediante módulos de 3 conectores con instalación sin herramienta por presión, Equipado con sistema “Smart Holes“ para el montaje opcional de sistemas de seguridad R&M. Etiquetas reemplazables para identificación de los puertos, sistema de retención de cables integrado, kit de montaje para 19’’, construido en material libre de halógenos, color gris claro.

Incluye 48 conectores tipo Jack RJ45 Cat.6. Sistema de instalación de los conectores mediante módulos para 3 Jack cada uno, carga máxima: 16 módulos de 3 Jack. Cumple con los requerimientos de Cat.6 de los estándar ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002, DIN-EN 50173-1:2003-06 y ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1. De-Embedded test de acuerdo a IEC 60603-7-5, “Interoperabilidad” y “Compatibilidad hacia atrás” con Cat.5e y Cat.5. Producidos bajo control de calidad R&M  chequeo del 100% de la producción  y chequeo del 100% de la producción para cumplir con los requerimientos de durabilidad "GHMT PREMIUM verification Program" con certificado e informe de test de acuerdo a  DIN EN ISO/IEC 17025.Compatibilidad con las modalidades de plug estándar RJ(RJ11, RJ12, RJ45), tecnología lead-frame de construcción y modo de conexión sin herramienta “tool-free” mediante mecanismo “Easy LOCK” soporta cables de instalación rígidos de sección AWG 24 - 22 (0.5 mm - 0.65 mm) y cables flexibles AWG 26/7 - AWG 22/7. Conexión de los conductores en paralelo sin cruce de pares de acuerdo a EIA/TIA 568 A/B, contactos de bronce bañados en película de oro con durabilidad superior a 1000 ciclos de conexión, contactos mediante IDC (Conexión por Desplazamiento de Aislante) y sistema de retención de cable integrado en el jack para evitar tensiones en las conexiones, el sistema de conexión de los conductores soporta más de 20 ciclos de cierre del mecanismo, resistencia de transición inferior a 50 mOhmios,  Tesión de pico testada, superior a 1000 Voltios eficaces. Material: libre de halógenos y libre de plomo de acuerdo a la directiva de la Unión Europea RHOS y de la WEEE. El conector jack se sirve con brida para la sujección del cable al retenedor, tapa antipolvo para garantizar la limpieza de los contactos e instrucciones detalladas para su conectorización.

Etiquetado: R&M Freenet

Tipos:		R505718	Cargado con 48 Jack

R503805	Descargado