Cable de Instalación rígido, U/UTP, 4P, LSOH, Cat. 6, 450 MHz

Cable de cuatro pares trenzados sin apantallar, aplicable para frecuencias de transmisión hasta 450 MHz, 4 x 2 x 0.56 mm (AWG 23).

Cumple con los requerimientos de los estándares ISO/IEC 11801 2ª Edición, EN 50173 - 1 (UNE EN 50173 - 1), IEC 61156 - 5, EN50288 - 6 - 1 2ª edición, testado y certificado por laboratorio independiente 3P.

Baja emisión de humo según IEC61034, libre de halógenos según IEC 60754 - 1.

Camisa exterior color gris LSZH según estándar IEC 60332-1.

Características del cable

Número de pares:                                     4

ø del cable (mm):                                  5,9

ø del conductor(mm):                              0,56

ø del aislante (mm):                              0,98

Material aislante:	                   Polietileno

Radio de curvatura mínimo en instalación (mm):    55,0

Radio de curvatura mínimo en operación (mm):      35,0

Tensión máxima en instalación	(N):    	         100

Tensión máxima en operación (N):           Sin tensión

Temperatura en instalación (°C):         	    ±0 / +50

Temperatura en operación (°C):               -20 / +60

Características eléctricas (20°C):

Impedancia característica 1-600 MHz (Ohm):     100 ± 5

Resistenca en lazo DC (Ohm/100 m):                 <19

Resistenca sin balancear, max. (%):                 <2

Retardo de propagación 250 MHz (ns/100 m):         538

Skew, max. (ns/100 m):			  		    40

Cobertura de la malla global (%):  	               N/A

Velocidad Nominal de Propagación (NVP) (%c):  	    66

Capacidad mútua, Valor nominal (pF/m):              45

Capacidad sin balancear, max. (pF/m):            <1600

Valores a 20°C:

Etiquetado:  R&M Freenet

Tipos:	R35057 (bobina de 500 metros)

R317604 (caja de 305 metros)

R305283 (bobina de 1000 metros)